## 效率源希捷硬盘维修基础知识-第一篇6节

效率源希捷硬盘维修基础知识-第一篇6节

（6节，效率源希捷专修程序的常用功能介绍）

希捷硬盘维修重在思路，本文针对新手，说明希捷硬盘的维修基础。

- 说明硬盘、效率源维修终端（组成部分）、效率源专修程序（哪些版本）的相互关系，以及数据线、控制线的相互连接方法，和效率源专修程序的一般使用。

- 硬盘基本原理和常见故障。（常用俗语）

- 故障硬盘的常见分析思路以及方法。

- 希捷维修过程中经常遇到的问题和错误现象。

- 希捷硬盘常用的指令以及如何使用它们。

固件检查与修复：

该选项卡包括三个功能：诊断、通病修复、修复只读。

左边显示栏，显示诊断信息。

（一）诊断功能：通过指令的方式完成关开硬盘电源，反馈指令下所有信息，并增加了显示磁头分布信息、固件区地图、加载CERT CERT TAB（校准模块）后的相关信息。

作用：通过诊断信息，我们可以大致获取以下信息：

当前硬盘工作在哪一级状态：

AGE=多少。

固件区地图信息：

校准模块加载后的情况信息：

其它错误信息：

（通常在上图信息之后显示，如果没有错误信息便表示正常）

注明：诊断功能所显信息都可以通过指令下用命令的方式完成。

（二）通病修复：

该功能用于修复K7盘参数模块出错引起的不认盘使用。使用之前需要对硬盘进行装入。

（K7以后如：K8、K9、K10等盘均不支持）

（三）修复只读：

该功能用于修复K7盘指令下报只读信息时的修复工作，只读故障现象为"就绪"或"不能就绪"两种，但通常缺陷扫描都会有大量坏道。

主要：此功能对数据的安全是有一定风险的，请用户谨慎使用！！！修盘不做数据可以不考虑此风险。

（K7以后如：K8、K9、K10等盘均不支持）

缺陷修复

这个选项卡的功能是我们平时使用率最好的。主要针对认盘的情况下对硬盘缺陷的分析、修复的处理。对于硬盘在不认盘状态时此选项卡的所有功能均无意义。

主要分为四大功能：缺陷扫描、缺陷加P表、全盘清零、GP表清空。

- 缺陷扫描：

正确的能对硬盘进行扫描的前提有如下方面：

- 硬盘就绪认盘。

- 之前对硬盘进行过固件操作或命令操作需要

- 所有参数均正常显示。（型号、SN、固件版本号、LBA值）

- 指令下无任何报错信息。

- 缺陷加表：

扫描后如果坏道（缺陷记录）条目不多，如几个、几十个到几百个，最好在一千个以下，就可以使用此功能通过加入硬盘永久缺陷列表的方式实现坏道永久性屏蔽。

- 全盘清零

要使加入P表并生效，需要进行一次全盘清零处理，（这是希捷硬盘缺陷记录和磁道管理的原理所致，如果不清零，会全盘坏道）。

- GP表清空

释放硬盘原有的缺陷记录信息。某些特殊情况下使用。

注明：对于用于做数据恢复的硬盘而言，禁止使用该选项卡中任何功能。（扫描和转到IDE除外）

ROM操作

ROM操作主要针对硬盘电路板上带外置ROM芯片进行的读写操作。

用处：用于重定义主头、ROM损坏情况下使用。以前对ROM芯片中数据的操作都是通过专门三方芯片编程器来完成。效率源通过此选项卡功能实现了在板读写。非常方便和实用。

（备份和回写ROM时建议让硬盘工作在安全模式下完成，及手动转到F级状态）。

下一节说明：效率源希捷专修程序的常用功能介绍。