效率源希捷硬盘维修基础知识-第一篇7节

（7节，效率源希捷专修程序的常用功能介绍）

希捷硬盘维修重在思路，本文针对新手，说明希捷硬盘的维修基础。

- 说明硬盘、效率源维修终端（组成部分）、效率源专修程序（哪些版本）的相互关系，以及数据线、控制线的相互连接方法，和效率源专修程序的一般使用。

- 硬盘基本原理和常见故障。（常用俗语）

- 故障硬盘的常见分析思路以及方法。

- 希捷维修过程中经常遇到的问题和错误现象。

- 希捷硬盘常用的指令以及如何使用它们。

自动校准

该选项卡包括了效率源提供的关于开启希捷硬盘厂家级缺陷修复终极办法：全面自动校准、全自动一键修复功能。

校准是希捷厂家提供的用于修复硬盘各种物理、逻辑问题的具体功能。

完成这一工作的是一段小程序，我们称为"校准程序"，它存放在硬盘的固件区，在硬盘正常使用时不起作用，仅在需要修复时，通过特殊方法调用，并在盘体上运行。开启后只需要保持对硬盘供电即可。正确情况下大致需要8-20小时完成。新的希捷硬盘在出厂前曾做过一次这样的全面修复工作。

校准过程在厂家是有分段的，不同的区段有着不同的检查和修复目的，厂家是通过AGE值来表示了，正常工作模式通常在AGE=50状态下。

全面自动校准： 从AGE02开始的校准我们称为全面自动校准。（修复固件区和数据区）

（这里需要解释的是：校准程序会从我们指定的开始位置直到修复结束，及AGE50结束，因此为达到不同目的可以选择不同的开始点）

N3：从AGE3开始的校准（主要修复数据区，修复少量坏道时使用）

N26：从AGE26开始的校准（主要修复数据区，修复少量坏道时使用）

通常的校准流程如图：

（这是酷鱼9代盘通过特殊指令观察的流程情况，以后我们会说明查看它的具体方法，流程并不是从"0-100"这样的有序方式排列，这是厂家的定义吧，呵呵）

停止校准：结束当前硬盘校准程序的运行。通过指令也可以完成。（如果结束后，AGE值在4F或其它时需要手动回到正常工作状态AGE50）

注明：校准过程中或校准完成后，我们需要注意以下问题和做以下操作：

- 校准过程中硬盘是不能正常被使用的,必须结束校准并做好"写认"工作。

- 全面自动校准完成后大部分硬盘需要回写原盘或同参数硬盘1号及ATA模块固件。有些硬盘同时还需要回写7号及APP固件模块。才能完成最后的"写认"工作。这个需要根据具体情况而定。具体操作我们今后会详细阐述。

- N3、N26级的校准完成后，正常情况下就可以正常使用了，不用进行固件的回写操作。

修复GC2和修复P错误这两个按钮通常用于，在刚开启校准时，指令下显示此类错误时用于修复，修复完成后需关开硬盘电源重新开启校准。

如图所示：

（指令下只出现一个P字母，校准不再继续。）

（指令下出现GC ***Error 2！！！错误，校准不再继续。）

全自动一键修复：

用于对硬盘做两类快速修复工作：

- F级校准。

- 重定义主头后的F级校准。

F级的概念，我们将在今后的相关文章详细讲述，这里只说明"全自动一键修复"的功能和使用目的。

全自动一键修复操作非常简单，只需要选择下拉菜单找到对应的ROM版本号和磁头数量即可。然后直接回写ROM（有外置ROM芯片的情况），或F级修复。F级校准完成后，再点击"回写ATA"这个按钮，完成最后的"写认"工作。

注明：全自动一键修复其实就是效率源为希捷"手动F级校准"提供的一种多步骤自动完成的快捷功能。手动F级和重定义主头我们也会在后续的文章中具体介绍。

引导管理

该功能操作的对象是硬盘电路板"缓存"。主要用于F级校准时使用。

这里主要介绍该功能的作用，怎么使用需要在后续文章中使用大量篇幅进行详细讲述。

F级校准就是在全面自动校准不能进行的情况下的另一种校准调用方式，前面我们说过：全自动校准是调用硬盘固件区厂家预留的校准程序来完成的修复工作的。如果校准程序出错或其它因素造成的不能对它正常调用，我们就可以使用F级方式对硬盘进行F级校准。

引导管理就是完成把校准程序载入硬盘缓存的作用。使其让故障硬盘再次成功开启全面自动校准，达到修复的目的，同时也增加一次厂家级修复的机会。

不是所有的盘都可以这样通过引导的方式做F级校准，目前希捷硬盘只有K5以后的盘才支持。

总结：为什么要使用全面自动校准或F级校准：

目前所有希捷硬盘的维修软件、维修工具、维修命令等等都没有厂家提供的校准程序对硬盘的修复来得全面，来得彻底。可以说在扇区缺陷、逻辑错误、物理错误等方面的终极修复方案。因此能想尽办法并成功的开启校准程是非常重要的。

最后需要大家注意的是，校准是会丢失原盘所有数据的，做数据恢复的禁用。