直连网线和交叉网线使用区别

交叉线：一头是T-586A的标准另一头是T-568B的标准才可以两台计算机直接相连(网卡对网卡) ，普通的网线(直通线)两头一般都是T-568B标准的。 所以，需要一根专门制作的网线,或者手头有空余的线改一下也可以只改一个头。做水晶头的时候，另一头要把 第1根和第3根对调，第2根和第6根对调。 有关交叉线和直通线： 568A的排线顺序从左到右依次为：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。 568B的排线顺序从左到右依次为：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。 交叉线是指：一端是568A标准，另一端是568B标准的双绞线。 直通线则指：两端都是568A或都是568B标准的双绞线。 交叉线的顺序： 一头（从左到右）：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。 另一头（从左到右）：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。 直通线的顺序： 两头一样(从左到右)：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕 或者两头全是：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。 使用直通线的情况： 1. 将交换机或HUB与路由器连接； 2. 计算机（包括服务器和工作站）与交换机或HUB连接。 使用交叉线的情况： 1． 交换机与交换机之间通过UPLINKS口连接； 2． HUB与交换机连接； 3． HUB与HUB之间连接； 4． 两台PC直接相连(网卡对网卡)； 5． 路由器接口与其它路由器接口的连接； 6． Ethernet接口的ADSL Modem连接到PC机的网卡接口。 只与网线两端连接的设备的 RJ-45 接口的管脚定义(接法)有关，如果两端管脚定义完全相同则用交叉线，如果两端已经交叉，则用普通平行线。或者说，如果两个端口的类型相同，就使用交叉线；如果两个端口类型不同，则使用直连线。 至于两台计算机直接相连后的设置： 用正确的网线连好以后，自动获取IP也可以，配置一下家庭网络向导。或者把两台机器的IP分别设置成：192.168.0.1和192.168.0.2(类似即可) 就可以传数据了。 如果是双机直联，必须使用交叉网线（实际上就是1236四根线交叉），实际上电信ADSL所提供的那根网线就是这种网线，其两头的排列方式分别为： 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 1 4 5 2 7 8 如果是使用简易网线测量仪，其灯跳顺序应为：12→45→78→36→12，下面更详细的再说一遍： 一端： 白橙／橙／白绿／蓝／白蓝／绿／白棕／棕（12345678） 1 2 3 4 5 6 7 8 一端： 白绿／绿／白橙／蓝／白蓝／橙／白棕／棕（36145278） 3 6 1 4 5 2 7 8