## 效率源希捷7200.10只读修复-smart错误

效率源7200.10 硬盘只读，ATA报错的处理
今天做了一个7200.10的数据恢复，MODEL号为：ST380215A；固件版本号为：3.AAC；SN号为：9QZ1HP9L。硬盘接上终端以后显示的状态为“忙”。

指令下显示的信息为：

这种情况的处理，必须在出现只读错误前，终止硬盘的自动检测，回到T级模式，才可以做其他的处理。这个盘与我们已经的解决办法有点不一样。现在介绍一下操作步骤。
首先，在其他操作中，点“转到F级”，等完成后。在指令模式下按CTRL+Z或是回车可以看到现在已经在F级模式下。
接着，在指令下输入R指令，从硬盘读取基本的启动参数模块到内存中。再在指令模式下输入“j,,22”回到T级模式。

在T级模式下，输入R回车，从盘体读取系统参数。如果是正常的硬盘，输入这个指令后，不会有错误提示。对于这个盘有错误提示，但是没有关系,不会影响后面的操作.对于多头盘来说,可能后面的操作将无法继续进行.

完成后，再用“CTRL+R”，加载CERT模块。
如果显示的为“INVALID CERT DISK CODE”，那就需要先引导加载一下CERT模块才可以 。
当CERT模块有效后，回到1级模式下，输入F回车，该命令为忽略写错误指令。
完成后，回到T级下输入“i4,1,22”，清除G表

完成后，断电开电。我们发现在指令模式下还是显示同样的错误信息。于是我们使用另一种方法来解决，清除SMART表。在指令模式下，断电开电。在出现错误信息之前，用CTRL+Z回到T级模式下。接着在1级模式下，输入F指令。

完成后输入“N1”回车。硬盘开始初始化SMART表。

完成后查看指令下的信息已经正常了。退出指令模式，@@@@@@@@@@@@的状态已经可以就绪，并且可以识别到硬盘的参数。再用扇区查看，已经可以读出内容。说明这个盘已经好了。

希捷硬盘指令模式下常见错误提示和解决方案（一）

希捷硬盘指令模式下常见错误提示和解决方案（一）
希捷硬盘的出错判断，一般都是在指令模式下，观察指令下显示的信息，通过这些错误的提示，我们可以大概的知道硬盘存在的问题。下面简单介绍一下常见的错误信息
（1）  OVERLAY FAILED

这种错误信息一般是在酷鱼系列才会出现的，而且这种错误信息的出现表示ATA模块错误，或是丢失。需要回写1号 ATA模块来修复这种错误。在回写ATA前，都需要从硬盘装入一次，才可以操作。对于7200.7及以前的硬盘，回写ATA速度很快，而对于7200.7以后的盘，回写的速度可能很慢，进度条会跑完很多次，需要大概十分钟到二十分钟的时间，请大家耐心等待。对于7200.7以前的硬盘，如果没有原盘的ATA 1号模块，可以找同型号，相同固件版本号，SN号前四位一样的固件来回写。
（2）  STUFF WAS UNREADABLE

这种错误信息对于7200.7及以前的盘通病修复即可处理,这种错误就是硬盘的参数模块信息丢失.而做了通病修复以后,需要手动修改一下硬盘参数.需要修改的参数包括MODEL号和容量
对于7200.7以后的盘,一般要求是回写原盘的4号模块.4号模块就是硬盘的参数模块.对于7200.7以后的盘有的也可以直接使用通病修复来做，但是成功率不高.
（3）  NOT INTERFACE AGE

在指令模式下，开电后看到“NOT INTERFACE AGE”信息，这就有两种可能的情况：一、AGE的值不为60或是00。这种情况可以在指令模式下输入N50，，22，直接回到50模式。或是等待校准结束，从AGE为01到4F，这中间的步骤都是在做校准，如果是修盘可以让其继续跑，如果是要数据的应该马上终止下来。二、AGE的值为60或00的情况下，硬盘需要做自动校准或是F级校准来修复。