## 效率源希捷专修:7200.11 忙的修复

效率源希捷专修:7200.11 忙的修复
今天客户拿来一7200.11的硬盘,硬盘参数为:ST3750330AS,固件版本为SD15,在BIOS下,无法检测到硬盘.
接上效率源希捷专修以后,发现硬盘的状态显示忙,一直不能就绪.
对于这种7200.11的盘,我们一般先使用常见的方法来做.
先将电路板取下来，单独连接终端。等待状态显示“就绪”。如果电路板一直都不能就绪，那就有可能是电路板存在问题。

在状态就绪以后，进入指令模式下，点“A”按钮或是按CTRL+Z，将会显示“F3 T>”。如果不显示将使用其他方法来做，这里不讨论。然后回到2级模式下，输入“Z”指令。指令都是大写，该指令会让电路板停止对电机供电。正常完成如下图：

完成后，将电路板接上盘体，上板期间不能断电，操作者需要注意一下。如果在指令下无法输入指令，或是电机已经开始起转了，请重复上面的步骤。
上好电路板以后，在指令下输入U指令，这时硬盘开始起转。

等待指令完成后，回到1级模式下，输入N1指令，初始化一次SMART。

完成后，断电开电，硬盘状态已可以显示“就绪”。能够看到硬盘的MODEL号、SN号、固件版本号，但是容量为0。
点一下“自动修复容量”，完成后就看到了容量。查看扇区都可以看到数据。

## 效率源希捷7200.10只读修复

效率源7200.10 硬盘只读，ATA报错的处理
今天做了一个7200.10的数据恢复，MODEL号为：ST380815AS；固件版本号为：3.AAC；SN号为：9QZ4G389。硬盘接上终端以后显示的状态为“忙”。

指令下显示的信息为：

这种情况的处理，必须在出现只读错误前，终止硬盘的自动检测，回到T级模式，才可以做其他的处理。现在介绍一下操作步骤。
首先，在其他操作中，点“转到F级”，等完成后。在指令模式下按CTRL+Z或是回车可以看到现在已经在F级模式下。

接着，在指令下输入R指令，从硬盘读取基本的启动参数模块到内存中。

再在指令模式下输入“j,,22”回到T级模式。

在T级模式下，输入R回车，从盘体读取系统参数。如果是正常的硬盘，输入这个指令后，不会有错误提示。对于这个盘有错误提示，但是没有关系。
完成后，再用“CTRL+R”，加载CERT模块。
如果显示的为“INVAILD CERT FROM DISK”，那就需要先引导加载一下CERT模块才可以 。
当CERT模块有效后，回到1级模式下，输入F回车，该命令为忽略写错误指令。
完成后，回到T级下输入“i4,1,22”，清除G表

完成后，断电开电。查看指令下的信息已经正常了。

退出指令模式，@@@@@@@@@@@@的状态已经可以就绪，并且可以识别到硬盘的参数。再用扇区查看，已经可以读出内容。说明这个盘已经好了。

## 效率源k4 硬盘修复一例

效率源k4 硬盘修复一例
今天帮助一广州的客户做了个K4硬盘的修复。该盘在终端下状态一直显示为“无硬盘”。对于这种盘的处理，我们应该首先到指令模式下，查看指令模式下显示的信息，通过这些信息，我们来判断硬盘存在的问题。

进入指令模式后，断电开电。指令模式下显示的信息如下：

对于这种错误信息的提示，通常情况下只需要做一次通病修复就可以了。首先应
“从硬盘硬盘装入”，这样终端才可以识别到硬盘的一些基本参数。装入完成后，在右边的界面中就可以看到硬盘的参数。

接着在“固件检测修复”中点“通病修复”。等待大约30秒到1分钟的时间，提示完成，进入指令模式下，再断电开电，观测显示出来的信息。如下：

从显示出的信息可以看出，硬盘应该可以就绪了。退出指令模式，硬盘状态已经可以就绪，再从硬盘装入后，已经可以看到硬盘的参数。接下来就手动修改一下硬盘的参数就完成了。