效率源希捷硬盘维修基础知识-第二篇

（硬盘基本原理和常见故障）

希捷硬盘维修重在思路，本文针对新手，说明希捷硬盘的维修基础。

- 说明硬盘、效率源维修终端（组成部分）、效率源专修程序（哪些版本）的相互关系，以及数据线、控制线的相互连接方法，和效率源专修程序的一般使用。

- 硬盘基本原理和常见故障。（常用俗语）

- 故障硬盘的常见分析思路以及方法。

- 希捷维修过程中经常遇到的问题和错误现象。

- 希捷硬盘常用的指令以及如何使用它们。

全盘清零

在处理硬盘坏道时我们经常听到全盘清零,到底全盘清零对硬盘的维修起到什么重要作用呢?

要理解全盘清零的作用我们又会谈到硬盘LBA、CHS、扇区、扇区效验值等一些硬盘底层存储的逻辑问题。

硬盘是用扇区来存取用户数据的，每一个扇区在硬盘划分时，这512个字节不是全用来存放用户数据，为了更好硬盘的管理和寻道，每个扇区还存放有相应的管理信息（不是在固件区而是在数据区）。这些数据包括：扇区ID ，扇区效验值（ECC），硬盘所需的一些特殊安全代码。这些管理代码占用空间很少。

这些管理代码作用非常复杂，且厂家不同作用也各有差异。

每一个LBA值对应自己的CHS时都需要有扇区ID 和扇区效验值作为中介和耦合，从而增加硬盘物理空间的灵活使用和调度。

正因为这样的运用，势必增加了更底层的逻辑错误产生。如：扇区ID错误、扇区ECC错误。这样的问题使得硬盘在使用时出现坏道，丢失用户重要数据。

要处理这样的错误，我们一般是使用厂家提供的重建程序进行修复，三方修复程序通常使用全盘清零，重建ID或ECC，从而修复这种逻辑错误，使硬盘能被正常寻址，我们通常可以简单的理解为：对硬盘扇区重新排序。

值得注意的是：扇区ID错误和CEE效验值错误，一旦重新排序是会破环原有的用户数据存储结构的。

因此加上用户数据区填0的功能也是可以让人理解的。（当然不是这么简单）

不是所有的数据区填0的程序都会修复扇区ID 和ECC效验值。如：WINHEX。

这决定于是否采用厂家一定级别的修复命令。

效率源全盘清零采用的是厂家级高速加密清零。速度快。但清零过程中不能断电，否则会使硬盘加密。清零完成后所有用户数据都会丢失。

修复硬盘坏道时，什么时候需要使用全盘清零呢？

凡是扇区ID或扇区ECC效验值错误时出现的全盘坏道或大面积坏道时，我们就可以首先对其进行全盘清零。

硬盘使用一定时间后，G表容量（通常是1000个）已经无法记录更多新增缺陷时，对更多新增坏道我们可以采用"扫描加表"的方式将坏道进行永久性屏蔽（加P表通常是10000个）。

那么这个加P表的行为，对希捷硬盘而言，就会破坏扇区ID ，因此我们就需要在加完P表后对硬盘扇区ID进行重新排序，说使用的功能正是"全盘清零"。

根据上面的基本原理，我们需要注意：

（1）做数据恢复的硬盘修复不能扫描加表，及不能动固件区记录缺陷的P表内容。

（2）不做数据的盘，扫描加表后需要全盘清零才能生效，否则坏道更多。

（3）清零没有完成，硬盘断电后再次开电硬盘参数栏显示硬盘已加密。（需要解密处理）

转到IDE与指令模式和查看扇区的使用

转到IDE口，这个按钮我们经常会使用，它的作用是用户一直不是很清楚，这里做个简单说明：

希捷硬盘共有两个工作模式（一）IDE模式，也就是我们平时电脑对硬盘进行正常访问的工作模式。（二）指令模式，专业维修软件（如效率源希捷专修程序）对硬盘底层数据进行修复调整的工作模式。

希捷硬盘在同时时间内只能工作在一个模式下。

一旦在指令模式下进入输入命令的状态，IDE模式就不能正常访问了，我们可以做个这样的实验：

一个完好希捷硬盘，扇区内能正常观察其数据信息：

一旦在指令模式下使用CTRL+Z 进入命令输入模式后，再观察硬盘扇区信息：

所有扇区信息都变成了"6666"，这个错误不是硬盘错误，是模式切换产生的。证明IDE模式下不能访问了。这个时候使用状态切换功能，硬盘就可以在IDE下正常访问了，（硬盘的默认工作状态是在IDE模式，及好盘在正常关开一次电源后也会工作在IDE模式，但在平时的维修工作中，有了"转到IDE"按钮操作起来非常方便。）

F级校准

什么是F级校准，这里的F级是指硬盘指令模式的一种工作状态。及指令下显示F>

硬盘在指令模式下是有很多命令级别，1、2、3、4、5、T、F、等，不同的级别下可以输入不同的控制命令（只需要知道用于修复的级别和相应命令即可，更多级别下的不同命令大家可以自行研究）。平时一个正常的希捷硬盘都工作在T级，及T>，这里我们要强调一点大家容易混淆的内容：

指令模式下对硬盘关开电源后显示的级别和人工通过输入命令进入的级别这两种方式是有区别的，虽然在功能上表现形式相同，但一般情况下硬盘不会在刚一通电就工作在1、2、3等级别下，更多的是在T级或F级下。而且凡是出现T>或F>这样的">"符，且等待用户输入信息的状态时，都是不认盘的状态。认盘状态下肯定是不会显示等待用户输入的">"符字样的，而其表现形式为：所有初始化信息显示完成后，就不在显示其它信息了如图：

若要使硬盘工作在命令输入的指令状态需要使用CTRL+Z命令在完成。如图：

这里说的F级一般指硬盘刚一通电，初始化过程中或完成后，便自动进入F>的状态，如图：

这个故障现象的盘以前只有返厂，几乎没有修复的方法。可以说是非常严重故障才到达的级别。此模式下一般只有硬盘的电路板在工作，磁头、盘片固件区、都没有正常工作起来。引起这个故障的原因很多，如电路板ROM信息损坏、磁头坏、固件区关键数据损坏等等。这个故障状态的致命点就是根本无法直接调用存放在固件区的校准模块进行全面校准修复。F级下是不能直接开校准的。正常情况下至少需要硬盘工作在T级且校准代码完好才有开启全面自动校准的机会。那么修复这种F级盘的关键就在如何使硬盘重新工作在T级并实现校准代码的正常调用。

F级校准正是效率源技术研发工程师正对这个问题做出的强大处理措施。其关键性功能是采用对硬盘电路板内存的操作，把硬盘无法正确装入APP代码模块所出现的F级，以"引导"的方法，弥补写入电路板内存中，使硬盘回到T级下，同时也把开启校准需要的"CERT""CERT TAB"校准代码也写入内存，不断电等待用户调用。达到成功开启全面自动校准的目的。最终实现全面修复硬盘固件区和数据区。

当然其它因素引起的F级另当别论，但对目前希捷硬盘的维修成功率起到了质的飞跃。

不是F级的盘可以用引导的方式做F级校准吗？

当然可以，只需要使用命令，手动方式使硬盘从当前级别转到F>，再使用引导的方式加载所有模块，最后开启校准。

这里需要解释一下：使用"转到F级"命令之前需要用户确保待修硬盘电源是由希捷维修终端的电源提供，因为转换的过程中需要对硬盘电源的关开等一系列复杂操作。如果此时用户把待修硬盘供电取自其它电源，势必造成转换的失败。

全面自动校准和F级校准的区别

全面自动校准和F级校准运行的程序都是由CERT、 CERT TAB代码组成的校准程序，所不同的是，全面自动校准是直接调用待修硬盘固件区代码装入硬盘内存并运行。F级校准是使用引导的方式把CERT 、CERT TAB代码采用特殊方式写入待修硬盘内存并运行。F级校准可以避开待修硬盘原本在固件区校准代码损坏的情况下同样开启校准，更好的完成校准工作，但一定需要与待修硬盘原固件的型号、固件版本号、ROM版本号、固件效验值相同，匹配越多的参数开启校准的成功率越高。

因此除F级硬盘以外的希捷硬盘，什么使用使用F级校准，可以视其固件的匹配程度用户来灵活掌握。

全自动一键修复

全自动一键修复和F级校准工作原理完全相同，唯一区别是，全自动一键修复采用效率源专修程序自带的一部分常见系列盘的固件做校准，而且把转到F级、引导、输入SN、调用开启校准的命令、等几个功能自动的一次性完成，用户只需要为待修硬盘选择好对应的家族号和磁头数即可。操作方便。

砍头

经常听到修硬盘的高手说到砍头，什么是砍头？

砍头就是屏蔽磁头的意思。把原来的多头盘砍掉损坏的磁头，保留好的磁头，以减少容量的方式让硬盘还能正常使用。

砍头分为两种，一、砍掉除主头的其它磁头。二、砍0头，及砍掉主头。

对于希捷硬盘而言，这两种砍头方式是不同的，第一种方式是通过修改固件区数据实现的，实现起来要简单一些。第二种方式是通过修改ROM数据来实现的，通常要复杂一些。总的说来原理差不多。

值得注意的是，有很多希捷硬盘外置ROM都固化到了主控制芯片中，不能修改，因此不能砍0头。只能砍除0头外的其它磁头。

如：

某盘有4个头 ，分别是0头、1头、2头、和3头。我们若是要砍掉一个头，只能砍掉3号头及最后一个头。再砍掉一个头时，只能砍掉2号头和3号头了，以此类推。如果只有2号头损坏的情况下也只有浪费掉3号头了。

有少部分希捷硬盘支持特殊的K指令，可以除0头外，可任意砍掉后面的磁头，实现跳砍的功效。从而减少空间的浪费。