效率源希捷硬盘维修基础知识-第一篇5节

（5节，效率源希捷专修程序的常用功能介绍）

希捷硬盘维修重在思路，本文针对新手，说明希捷硬盘的维修基础。

- 说明硬盘、效率源维修终端（组成部分）、效率源专修程序（哪些版本）的相互关系，以及数据线、控制线的相互连接方法，和效率源专修程序的一般使用。

- 硬盘基本原理和常见故障。（常用俗语）

- 故障硬盘的常见分析思路以及方法。

- 希捷维修过程中经常遇到的问题和错误现象。

- 希捷硬盘常用的指令已经如何使用它们。

上一节我们说明了希捷硬盘维修基本概念，这一节我们讲述效率源希捷专修程序常用功能：

装入管理：

装入管理的作用：

让专修程序获取待修硬盘的相关参数，用于指令的传输和维修工作，这是因为不同硬盘支持不同指令集，需要不同传入和传出的参数。而且专修程序自带的用于F级校准的固件模块也是通过这些参数来区分的。因此，修盘的成功率也取决于专修程序获取待修硬盘参数的准确性和完整性。

参数获取成功如图所示：

其中：硬盘所属类型就是硬盘家族号。（从而使专修程序能自动选择所在选项卡左边的硬盘系列）

电路板号：在指令下对硬盘开电也能观察得到。

另外CERT Rev 在今后我们要说到的匹配固件时用的较多，其它参数对目前的维修几乎派不上用场。

上图中，如果维修的硬盘在电脑BIOS不可识别的状态下装入后，很多参数都不能正确读出，甚至连"家族号"也不能正确获取，那么在某些维修操作中如：回写ROM 或手动转入F级引导做校准等等，需要手动选择系列：

具体该选择哪一种系列，就要根据待修硬盘标签上相关信息和指令下开电的相关信息进行判断和选择。

这里：从可选的系列种类可以看出，效率源希捷专修程序支持的硬盘在目前同类维修产品比较，算是非常全面的，而且这仅仅是酷鱼系列。

红线下面的就是3.20版本最新支持的酷鱼11代硬盘，但这里需要向用户解释一下，目前酷鱼11代硬盘只能在指令下操作和修复，暂不支持装入管理。

固件的备份和回写

既然说效率源希捷专修程序属于硬盘固件级维修，当然少不了，对硬盘固件的备份和回写功能：

当获取或选择好硬盘系列后从"备份固件"选项卡左边的模块对话框可以看出，酷鱼系列盘（除酷鱼11代以后的盘）都是0，1，2，3，4，5，6，7，8，10号，共10个模块，这些模块名称是效率源专修程序定义的，对于希捷硬盘的维修是非常有用的。当然对酷鱼盘来说固件区还存放有很多程序和数据，但对目前所知的维修而言，很少用到。

备份固件的作用：

- 固件在硬盘中起着非常重要的地位，在做任何操作之前，需要做好固件的备份工作，避免后续操作造成对原盘固件的破坏所带来的损失。

- 从好盘上备份出完整固件用于维修坏盘。

- 从好盘上备份出完整固件用于同样购置了效率源希捷硬盘维修程序的用户网络共享。

回写固件选项卡

对于回写固件，目前酷鱼系列盘只支持APP、CERT、CERT TAB、ATA、INFO、SMART 6个模块的回写功能，G表、P表、道表、SECT模块暂不支持回写。

那么备份出的模块是怎样的文件格式呢？备份到哪去了呢？如图所示：

扩展名为".MOD"

备份的路径就在专修程序安装目录下。

分别由"家族号、ROM版本号、固件版本号、CERT效验值、硬盘型号、SN（硬盘序列号）逐级组成的目录构成。这样的好处在于用户可以方便找出匹配的固件用于今后的维修工作。

专修程序中也可以观察：

使用"."按钮可以打开当前备份固件的路径：

注明：希捷硬盘酷鱼系列固件回写和备份都是通过硬盘COM口（跳线口）配合硬盘并口（数据线接口）通过指令完成的。任何一条线路没有连接完好都会造成备份回写失败和错误。这一点希望用户在使用过程中特别注意。