# 主板检测卡常见代码检修

显示FF或00，CPU没有工作 ATX电源损坏
CPU脚焊点因为长时间的热胀冷缩，脱焊
CPU附近的电解电容爆裂
CPU附近的功率三极管烧毁

代码：FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过 
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过 
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过 
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮，某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮，某些品牌机里的主板显示0B则表示正常，某些主板显示4E表示正常点亮，某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。 
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS 
如显示05、ED、41则直接刷BIOS



一、主板检测卡各指示灯说明

　　　　　BIOS灯:为BIOS运行灯、正常工作时应不停闪动

　　　　　CLK灯：为时钟灯、正常为常亮

　　　　　OSC灯：为基准时钟灯、正常为常亮

　　　　　RESET灯：为复位灯、正常为开机瞬间闪一下，然后熄灭

　　　　　RUN灯：为运行灯、工作时应不停闪动

　　　　　+12V、-12V、+5V、+3.3V灯正常为常亮
二、常见代码检修

　　　　1、00、CO、CF、FF或D1

　　　　　 测BIOS芯片CS有无片选：

　　　　　（1）、有片选：换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变

　　　　　（2）、无片选：测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#，如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏

　　　　2、C0

　　　　　 CPU插槽脏、针脚坏、接触不好

　　　　　 换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题

　　　　　 刷BIOS、检查BIOS座

　　　　　 I/O坏、北桥虚焊、南弱桥坏

　　　　　 PCB断线、板上粘有导电物

　　　　3、C1、C3、C6、A7或E1

　　　　 　内存接触不良（用镊子划内存槽）

　　　　 　测内存工作电压SDRAM （3.3V），DDR（2.5和1.25V）

　　　　 　测时钟（CLK0~CLK3）

　　　　 　CPU旁排阻是否损坏

　　　　 　测CPU地址线和数据线

　　　　 　测DDR的负载排阻和数据排阻

　　　　　 北桥坏

　　　　4、C1~05循环跳变

　　　　 　测32.768MHZ是否正常

　　　　 　BIOS损坏

　　　　　 I/O或南桥损坏

　　　　5、C1、C3、C6

　　　　 　刷BIOS、检查BIOS座

　　　　 　换电源、换CPU，换转接卡有时可解决问题

　　　　 　PCB断线、板上粘有导电物

　　　　 　换内存条，PC100、PC133，或速度更快更稳定的内存

　　　　 　换内存插槽，有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作

　　　　 　目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象

　　　　 　没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4，内存主供电

　　　　 　打阻值检查是否有断路现象

　　　　　 换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏

　　　　6、循环显示C1-C3或C1-C5

　　　　 　刷BIOS

　　　　　 换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路

　　　　　 PCB断线、板上粘有导电物

　　　　　 换电源、换CPU、换内存

　　　　　 南桥坏

　　　　7、其它代码

　　　　　 刷BIOS

　　　　　 换电源、CPU、内存

　　　　　 检查I/O外围电路、换I/O芯片

　　　　　 PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏

　　　　8、bO代码

　　　　 　测内存的数据负载电压1.25V、2.5V（DDR）

　　　　 　清CMOS

　　　　　 测北桥供电或北桥坏

　　　　9、25代码

　　　　　 测AGP核心供电4X（1.5V）、8X（0.8V）、2X（3.3V）

　　　　　 北桥供电、北桥坏

　　　　10、走od后不亮

　　　　　 测PCI插槽之间电阻和排阻

　　　　　 外频、倍频跳线

　　　　11、若显示Ob显示器仍不亮

　　　　　 换显卡，有时主板与显卡不兼容

　　　　 　换电源、换CPU、换内存

　　　　 　换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物

　　　　 　刷BIOS

　　　　 　换I/O

　　　　 　查北桥供电或南北桥坏

　　　　　 查PCI、AGP槽附近的排阻和电容

　　　　12、显2d代码

　　　　 　测AGP的AD线

　　　　 　初始化INTR信号

　　　　　 北桥供电不正常或北桥坏

　　　　13、显2d代码后不变

　　　　　 刷BIOS

　　　　　 时钟发生器不良

　　　　　 清除CMOS

　　　　　 北桥供电不正常或北桥坏

　　　　14、显示50代码

　　　　　 I/O供电或I/O芯片坏

　　　　　 南桥供电或南桥坏

　　　　　 BIOS坏、北桥坏

　　　　15、显示41

　　　　 　刷BIOS

　　　　 　A18跳线

　　　　 　PCB断线、板上粘有导电物

　　　　　 I/O坏、南桥坏

错误代码：00(FF)
代码含义：主板没有正常自检
解决方法：这种故障较麻烦，原因可能是主板或CPU没有正常工作。一般遇到这种情况，可首先将电脑上除CPU外的所有部件全部取下，并检查主板电压、倍频和外频设置是否正确，然后再对CMOS进行放电处理，再开机检测故障是否排除。如故障依旧，还可将CPU从主板上的插座上取下，仔细清理插座及其周围的灰尘，然后再将CPU安装好，并加以一定的压力，保证CPU与插座接触紧密，再将散热片安装妥当，然后开机测试。如果故障依旧，则建议更换CPU测试。另外，主板BIOS损坏也可造成这种现象，必要时可刷新主板BIOS后再试。

错误代码：01
代码含义：处理器测试
解决方法：说明CPU本身没有通过测试，这时应检查CPU相关设备。如对CPU进行过超频，请将CPU的频率还原至默认频率，并检查CPU电压、外频和倍频是否设置正确。如一切正常故障依旧，则可更换CPU再试。

错误代码：C1至C5
代码含义：内存自检
解决方法：较常见的故障现象，它一般表示系统中的内存存在故障。要解决这类故障，可首先对内存实行除尘、清洁等工作再进行测试。如问题依旧，可尝试用柔软的橡皮擦清洁金手指部分，直到金手指重新出现金属光泽为止，然后清理掉内存槽里的杂物，并检查内存槽内的金属弹片是否有变形、断裂或氧化生锈现象。开机测试后如故障依旧，可更换内存再试。如有多条内存，可使用替换法查找故障所在。

错误代码：0D
代码含义：视频通道测试
解决方法：这也是一种较常见的故障现象，它一般表示显卡检测未通过。这时应检查显卡与主板的连接是否正常，如发现显卡松动等现象，应及时将其重新插入插槽中。如显卡与主板的接触没有问题，则可取下显卡清理其上的灰尘，并清洁显卡的金手指部份，再插到主板上测试。如故障依旧，则可更换显卡测试。
一般系统启动过0D后，就已将显示信号传输至显示器，此时显示器的指示灯变绿，然后DEBUG卡继续跳至31，显示器开始显示自检信息，这时就可通过显示器上的相关信息判断电脑故障了
错误代码：0D至0F
代码含义：CMOS停开寄存器读/写测试
解决方法：检查CMOS芯片、电池及周围电路部分，可先更换CMOS电池，再用小棉球蘸无水酒精清洗CMOS的引脚及其电路部分，然后看开机检查问题是否解决。
错误代码：12、13、2B、2C、2D、2E、2F、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、3A
代码含义：测试显卡
解决方法：该故障在AMI BIOS中较常见，可检查显卡的视频接口电路、主芯片、显存是否因灰尘过多而无法工作，必要时可更换显卡检查故障是否解决。

错误代码：1A、1B、20、21、22
代码含义：存储器测试
解决方法：同Award BIOS篇内存故障的解决方法。

注意事项：如在BIOS设置中设置为不提示出错，则当遇到非致命性故障时，诊断卡不会停下来显示故障代码，解决方法是在BIOS设置中设置为提示所有错误之后再开机，然后再根据DEBUG代码